## Slide 1: POUŽÍVÁNÍ ŽEBŘÍKŮ
Jedním ze základních předpisů, který stanovuje požadavky na používání žebříku, je NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, které říká, že žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují.

## Slide 2
Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. Tento bod je často porušován, zejména pracovníky údržby, kteří často ořezávají stromy pomocí motorových pil a stojí na žebřících.
Dalším častým prohřeškem je to, že při výstupu, sestupu a práci na žebříku nejsou zaměstnanci obráceni obličejem k žebříku. Přitom je to důležité z důvodu, že v každém okamžiku musí mít zaměstnanci možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu.
Také už málo kdo ví, že po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak.
Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba a žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému použití výrobcem určen.

## Slide 3
Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m.
Všichni zaměstnanci by měli vědět, jak správně umístit žebřík. Je velmi důležité, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup.

## Slide 4
U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. POZOR! Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat.
Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce.

## Slide 5
Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky.
POZOR! Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku.
Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, stanovuje, že opěrné, dvojité a závěsné žebříky musí být zhotoveny z takových materiálů, aby bezpečně snesly požadované zatížení, musí mít jednotnou vzdálenost příčlí nejvíce 0,33 m; příčle se nesmějí v bočnicích otáčet.
Dvojité žebříky musí být navíc opatřeny zajišťovacími řetízky, táhly a kováním.
Výsuvné pojízdné žebříky musí být opatřeny samočinně působící brzdou, sklonoměrem, vodováhou a podpěrami a musí na nich být označena jejich nosnost. Dále při používání výsuvných pojízdných žebříků musí být jejich kola zabrzděna nebo založena a zajišťovací patky vysunuty. Při jejich dopravě musí být vysouvací část zasunuta a zajištěna proti samovolnému vysunutí.

## Slide 6
NV dále stanovuje požadavky na školení. Nehovoří zde konkrétně pouze o žebřících, ale ustanovení o školení se týká obecně prací ve výškách a nad volnou hloubkou. Konkrétně NV říká, že: Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků.
K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance s riziky a opatřeními, které sebou práce na žebřících přináší. Pokud je to potřeba, musí zaměstnance vybavit i osobními ochrannými prostředky.
A jako vždy bezpečnost a ochrana při práci myslí i na návody a kontroly. Žebřík je vždy nutné používat dle návodu výrobce a pravidelně provádět jeho kontrolu – a to před každým použitím (vizuální kontrolu provede zaměstnanec, který hodlá žebřík použít) a poté minimálně 1x12 měsíců určenou osobou. Interval může být jiný, záleží na návodu výrobce.

## Slide 7
POZOR! Vyhl. č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, stanovuje, že práce ve výškách nad úrovní terénu a nad volnou hloubkou nad 10 metrů, kdy je nutné použít prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné prostředky proti pádu, je práci rizikovou a jsou zde nutné častější lékařské prohlídky!
Závěrem:
Žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce
Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů, nesmějí být na žebřících vykonávané
Zajistit školení zaměstnanců
Seznámit zaměstnance s riziky a opatřeními při práci na žebříku
Zajistit provádění pravidelných kontrol se zápisem

## Slide 8: Dodržujte zásady bezpečnosti práce při používání žebříků. Snížíte tak riziko úrazu na minimum. Jak na to?
1. Používejte žebřík, jen když je to účelné 2. Vyberte správný typ žebříku 3. Zkontrolujte stav žebříku 4. Žebřík upevněte a zabezpečte 5. Nepoužívejte nebezpečné nástroje 6. Používejte ochranné pracovní prostředky 7. Nikdy se neotáčejte zády k žebříku 8. Uvolněte si prostor okolo žebříku 9. Pohybujte se na žebříku bezpečně 10. Dělejte pravidelné revize žebříků

## Slide 9
1. Používejte žebřík, jen když je to účelné
Žebřík používejte jen tehdy, pokud k tomu máte pádný důvod, tzn. pokud je jeho použití opodstatněné a účelné nebo pokud nemáte s ohledem na bezpečnostní rizika či místní podmínky možnost použití jiného bezpečnějšího prostředku. V podstatě o tom mluví také Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, a to konkrétně v příloze ve III. odstavci.
2. Vyberte správný typ žebříku
Vždy pro danou práci používejte vhodný typ žebříku. Existují žebříky hliníkové, dřevěné, jednodílné, dvoudílné, trojdílné, kloubové, univerzální, výsuvné - teleskopické, skládací, speciální aj. Vybírejte podle typu použití, materiálu, nosnosti, stability a délky. Správný typ žebříku snižuje riziko pádu.

## Slide 10
3. Zkontrolujte stav žebříku
Před každým použitím řádně zkontrolujte stav žebříku. Ověřte, zda nemá nějaké mechanické závady, praskliny, uvolněné stupačky, poškozené patky nebo bezpečnostní prvky apod. Na škodu není ani očištění žebříku, hlavně odstranění mastnoty.
4. Žebřík upevněte a zabezpečte
Nezapomeňte také na to, že horní konec žebříku by měl přesahovat alespoň o 1,1 m, případně může tento přesah být nahrazen madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou je možné se přidržet. Před vstupem na žebřík postavte a upevněte žebřík na pracovním místě tak, aby byl bezpečný - pevný a nehybný. Vyhýbejte se příliš měkkým povrchům, aby nedošlo k zaboření a převrácení. V případě, že hrozí riziko podklouznutí, žebřík uvažte nebo použijte zarážky. Sklon žebříku vůči opěrnému bodu by měl být takový, aby nemohlo dojít k jeho převrácení.

## Slide 11
5. Nepoužívejte nebezpečné nástroje
Při práci na žebříku dodržujte jeden ze základních bezpečnostních prvků - nepoužívejte na něm žádný nebezpečný nástroj nebo nářadí, jako motorovou pilu, pneumatické nářadí apod. Nepracujte na žebříku příliš dlouho a nedělejte na něm ani žádné fyzicky těžké práce. Manipulujte s předměty max. do 15 kg váhy. Používejte pouze ruční nástroje držené v jedné ruce.
6. Používejte ochranné pracovní prostředky
Používejte vhodné OOPP, zejména kvalitní obuv s dobrým vzorkem na podrážce a pevnou patou - pantofle nebo sandále jsou nepřípustné! Oblečení by mělo být přiléhavé, aby se předešlo riziku zachycení a následného pádu člověka. Nezapomeňte používat také rukavice, ochranné brýle a přilbu.

## Slide 12
7. Nikdy se neotáčejte zády k žebříku
To je považováno za jednu z největších chyb, která se vymstila už mnoha lidem. Pamatujte si, že se nikdy nemáte otáčet k žebříku zády. Buďte k žebříku čelem, abyste byli vždy připraveni se v případě nebezpečí chytit.
8. Uvolněte si prostor okolo žebříku
Než se pustíte do práce na žebříku, uvolněte si okolo něj prostor. Nejdůležitější je mít dostatečný prostor v dolní části za vašimi zády. Tam si nechte vždy alespoň 1 m. Odstraňte z tohoto prostoru všechny špičaté, ostré a jinak nebezpečné předměty, o které byste se mohli v případě i malého pádu vážně poranit.
Velmi důležité je také udržovat volný bezpečný prostor pro okolí. Prostory, nad kterými pracujete, a které jasně vykazují riziko pádu osob nebo předmětů, je nutné proti tomu vhodně zajistit. Velikost bezpečného prostoru pro okolí je závislé na výšce, ve které se pracuje. Čím vyšší je místo práce, tím větší musí být bezpečný prostor. Pracujete-li nad 30 metry, musí být tento prostor velký alespoň 1/10 celkové výšky.

## Slide 13
9. Pohybujte se na žebříku bezpečně
Při pohybu na žebříku nedělejte zbytečně prudké a rychlé pohyby. Takové chování by mohlo způsobit ztrátu rovnováhy a následný pád. Dodržujte zásady bezpečného pohybu - dvě ruce a jedna noha na žebříku, nebo dvě nohy a jedna ruka na žebříku. Dodržujte také bezpečnou vzdálenost od horního konce žebříku, tady od posledního opěrného bodu. Vzdálenost chodidel od horního konce opěrného žebříku by měla být minimálně 0,8 m, u dvojitého pak alespoň 0,5 m. Nikdy nestoupejte na poslední příčku!
10. Dělejte pravidelné revize žebříků
Pokud pro svou práci používáte žebříky, jste povinni dle přílohy v odstavci III. Používání žebříků v Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. provádět jejich prohlídky, a to v souladu s návodem na používání. Četnost prohlídek je tedy individuální a dočtete se ji v originálním návodu k použití. Pokud takový návod neexistuje nebo není stanoven termín revizí, musíte dle Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, vypracovat místě bezpečnostní provozní předpis, ve kterém bude tato informace uvedena.